| СОГЛАСОВАНО Заместитель председателя комитета по топливно - энергетическому комплексу Ленинградской области |  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации (наименование поселения) МО (наименование муниципального района) Ленинградской области |
| --- | --- | --- |
| _____________ Цыханвей П.С _____________________ 2018 г. |  | __________ Фамилия И.О. ___________________ 2018 г. |

Техническое  задание (ОБРАЗЕЦ)

на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Распределительный газопровод …»

| № п/п | Перечень требований заказчика к проекту и его технико-экономическим показателям | Исходные данные, содержание требований по разработке разделов проекта, составу, оформлению и согласованию проектной документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | «Распределительный газопровод…» |
| 2. | Местонахождение объекта |  |
| 3. | Основание и исходные данные для проектирования. |  |
| 4. | Заказчик. | Администрация муниципального образования (наименование поселения) МО (наименование муниципального района) Ленинградской области. |
| 5. | Проектировщик. | Проектная организация определяется в соответствии с конкурентными способами согласно Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ |
| 6. | Вид строительства. | Новое строительство. |
| 7. | Источник финансирования. | проектно-изыскательские работы – бюджет муниципального образования «… поселение» ….кого муниципального района Ленинградской области, областной бюджет Ленинградской области (при условии прохождения объектом конкурсного отбора в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Ленинградской области); строительно-монтажные работы - бюджет муниципального образования «… поселение» ….кого муниципального района Ленинградской области, областной бюджет Ленинградской области (при условии прохождения объектом конкурсного отбора в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Ленинградской области) |
| 8. | Стадийность проектирования. | 2-х стадийное проектирование: I - проектная документация; II - рабочая документация. |
| 9. | Требование о выполнении вариантных разработок. | Не требуется. |
| 10. | Требования к очерёдности и этапам строительства. | В один этап. Продолжительность строительства определить проектом в соответствии с нормативными документами. |
| 11. | Требования о необходимости выполнения инженерно-геологических, инженерно-геодезических и экологических изысканий. | 11.1. В соответствии, с требованиями п.1 и п.4 ст. 47 Градостроительного кодекса РФ (от 29.12.2004 № 190-ФЗ), а также постановлением Правительства РФ от 10.01.2006 № 20. 11.2. На основании вида и назначения объекта, его конструктивных особенностей, технической сложности и потенциальной опасности, стадии проектирования необходимо выполнить следующие виды инженерных изысканий: - инженерно-геодезические изыскания – путем проведения топографической съемки участка расположения объекта с составлением топографического плана в масштабе 1:500; - инженерно-геологические изыскания; -инженерно-экологические изыскания в объеме, достаточном для разработки тома ООС. 11.3. На основании требований п.4.1. ст. 47, Градостроительного кодекса РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004) результатом инженерных изысканий должен стать технический отчет. |
| 12. | Назначение, тип здания, расчетная мощность (вместимость или пропускная способность). | Строительство распределительного (уличного) газопровода, для подачи населению природного газа. Распределительный газопровод в подземном исполнении, ориентировочной протяженностью – _______ п.м. (среднего давления) _______ п.м. (высокого давления) |
| 13. | Основные технико-экономические показатели | Основные технико-экономические показатели определить в проектной документации. |
| 14. | Основные требования к разработке проекта. | 14.1 Состав проектной документации должен соответствовать положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденному постановлением правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. 14.2. Технико-экономические показатели представить в виде сводной таблицы. 14.3. В проектной документации следует указать границы земельных участков, а также необходимость проведения от имени Заказчика (совместно с Заказчиком или предоставления Заказчику необходимой информации) выбора земельного участка для временного пользования. Определить размер убытков и компенсации потерь для временного пользования в соответствии с земельным законодательством. Провести согласования с землепользователями. 14.4. Согласовать проектную документацию с органами государственного надзора и другими заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством. 14.5. Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 14.6. Проектировщик обязуется участвовать без дополнительной оплаты: - при рассмотрении проекта Заказчиком в установленном им порядке; - представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и органов экспертизы; - вносить в проект по результатам рассмотрения у органов экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие настоящему Заданию. Ответы на замечания экспертизы оформить в виде таблицы (замечание, ответ на замечание) и представить Заказчику; - участвовать в приемочной комиссии по сдаче объекта в эксплуатацию, при необходимости; - участвовать при решении всех спорных вопросов, возникающих между Заказчиком, Проектировщиком и контролирующими организациями. |
| 15. | Создание точек технологического присоединения | Для технологического присоединения (подключения) объектов капитального строительства (индивидуальных домовладений) к проектируемому распределительному газопроводу в случае необходимости выполнение работ по пересечению естественных преград и искусственных сооружений, в т.ч. при необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом, предусмотреть в составе разрабатываемого проекта осуществление указанных мероприятий таким образом, чтобы техническая возможность для технологического присоединения была получена для группы индивидуальных домовладений, но при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до проектируемого газопровода с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров |
| 16. | Требования к проекту организации строительства. | В соответствии с постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. |
| 17. | Требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию. | Не требуется. |
| 18. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (раздел ИТМ ГОЧС). | Выполнить в соответствии с требованиями ГУ МЧС России по Ленинградской области и действующим законодательством РФ. |
| 19. | Требования к разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». | Разработать раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» в соответствии с законодательством РФ, действующими и нормативными документами РФ, регулирующими природоохранную деятельность. |
| 20. | Требования к разработке сметной документации. | 19.1. Сметную стоимость строительства определить в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительства продукции на территории Российской Федерации». 19.2. Включить в сводный сметный расчёт дополнительные затраты на проведение работ по рекультивации временно занимаемых земель, затраты на компенсацию потерь убытков собственникам земельных участков. 19.3. Сметную документацию составить базисно-индексным методом в текущем уровне цен на основании сметно-нормативной базы ТЕР-ЛО-2009. 19.4. Сводный сметный расчет представить в двух уровнях цен: базисном и текущем. Для пересчета базисной цены в текущий уровень цен применить индексы по виду строительства. 19.5. В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на строительный контроль. |
| 21. | Требования к обеспечению энергоэффективности объекта. | - обеспечить соблюдение требований в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - обеспечить соблюдение требований энергетической эффективности сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г № 87 (в действующей редакции). Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» |
| 22. | Требования о необходимости выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме. | При разработке раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» подготовить все необходимые материалы для проведения общественных слушаний по объекту. Общественные слушания проводит Заказчик при участии Проектировщика. Выставочные материалы в электронном виде, видео презентацию проекта, альбомы, буклеты и плакаты на жесткой основе (при необходимости), подготавливает Проектировщик. |
| 23. | Требования о необходимости выполнения согласований. | Получение положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по проектно-сметной документации выполняется Заказчиком при техническом сопровождении Проектировщика. |
| 24. | Требования к составу и содержанию проектной документации. | Проектную документацию разработать в соответствии с действующим законодательством, СНиП 2.05.02-85*, СП42.13330.2016, СП62.13330.2011 «Газораспределительные системы» и в соответствии с утверждённым постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, техническим заданием и другими действующими нормативными документами. Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». |
| 25. | Особые условия. | Проектировщик: 25.1. Выполняет проверку территории отводимой под строительство на предмет наличия взрывоопасных предметов. 25.2. Получает сведения и согласовывает проектную документацию в Невско-Ладожском Бассейновом водном управлении. 25.3. Разрабатывает и согласовывает принципиальную и расчетную схему газоснабжения объекта. 25.4. Разрабатывает проектную и сметную документацию в составе достаточном для принятия технических решений и соблюдения параметров, предусмотренных настоящим заданием. 25.5. Выполняет техническое сопровождение проектно-сметной документации в ГАУ «Леноблгосэскпертиза». 25.6. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы по объекту по вине исполнителя, повторную и, если потребуется, последующие экспертизы оплачивает Исполнитель до получения положительного заключения экспертизы по проектной и сметной документации. 25.7. Проектирование объекта выполняется в границах землеотвода. 25.8. Разрабатывает раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия» - за счёт средств на исполнение Контракта 25.9. Выполняет историко-культурную археологическую разведку и исследование земельного участка - за счет средств на исполнение Контракта. 25.10. Обеспечивает прохождение историко-культурной экспертизы - за счёт средств на исполнение Контракта. 25.11. Получает заключение историко-культурной экспертизы земельного участка - за счет средств на исполнение Контракта. 25.12. Разрабатывает проект планировки и проект межевания линейного объекта и согласовывает его в КГА Ленинградской области 25.13. Выполняет вынос в натуру полосы отвода газопровода на землях лесного фонда (при необходимости) - за счет средств, предусмотренных на исполнение Контракта. 25.14. Получает технические условия ГУ МЧС России по Ленинградской области |
| 26. | Дополнительные требования. | 26.1. Разработку проекта выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, стандартами и требованиями действующего законодательства РФ, в т.ч. вступившими в силу в период действия контракта; 26.2. Согласовать проектную документацию в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и других заинтересованных организациях Дополнительный сбор и оплата всех исходных данных, технических условий и согласований, а также проведение любого рода изысканий и экспертиз, необходимых для проектирования, выполняется генеральным проектировщиком за счет средств, предусмотренных на исполнения контракта. |
| 27. | Требования к оформлению и комплектованию проекта | Проектная документация передается Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде (текстовая часть в среде: Word, Excel (2003); сметная документация в среде: Excel и формате программы (.gsf); графическая часть в формате «AutoCAD), прошедший сертификат соответствия). По завершению в установленные календарным планом сроки работ по контракту Подрядчик передает по накладной Заказчику полный комплект проектной и рабочей документации откорректированной по замечаниям, выявленным при проверке достоверности сметной стоимости строительства объекта капитального строительства в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» в количестве 4 (четырех экземпляров в сброшюрованном виде, 2 (два) экземпляра в электронной форме (1-ый экз. – текстовая часть – в среде «Word», сметная документация – в среде: Excel и в формате программы (.gsf); графическая часть – в среде «AutoCAD», прошедший сертификат соответствия; 2-ой экз. – в формате pdf. Бумажная и электронная версии должны быть абсолютно идентичны, в том числе с подписями проектировщиков, ГИП, руководителя организации, заверенные печатью. |
| 28. | Требования о необходимости осуществления авторского надзора | Проектная организация обязана осуществить ведение авторского надзора за строительством объекта до приемки его в эксплуатацию, заключив с Заказчиком Муниципальный контракт на оказание услуг по авторскому надзору. Предусмотреть в сводном сметном расчете затраты на авторский надзор. |

Заместитель главы администрации (наименование поселение)

МО (наименование муниципального района)

Ленинградской области							Ф.И.О

Согласовано:

(должность)

администрации муниципального образования

(наименование муниципального района)

Ленинградской области							Ф.И.О.